政府采购公告

| 项目名称 | 威远县妇幼保健计划生育服务中心新生儿ICU医疗设备采购项目 | 项目编号 | 5110242020000171 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性磋商 | 行政区划 | 四川省内江市威远县 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2020年5月14日 |
| 采购代理机构名称 | 内江融汇招标代理有限公司 | 项目包个数 | 1个 |
| 采 购 人 | 威远县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 各包描述 | 详见附件一 |
| 采购预算 | 505,800.00元 |
| 最高限价 | 新生儿黄疸治疗箱为42,800.00元/台，经皮黄疸测定仪为36,000.00元/台，空氧混合器为32,000.00元/台，T组合复苏器为35,000.00元/台，微量注射泵（单通道）为6,000.00元/台，过敏原检测仪（含结果判读系统）为300,000.00元/套。 |
| 采购保证金 | 不收取。 |
| 供应商资格条件 | A、参加采购活动的供应商应具备下列条件 一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件： （一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 6.符合法律、行政法规规定的其他条件； （二）本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前三年内不得具有行贿犯罪记录。 （三）根据采购项目提出的特殊条件：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。（仅限具体有医疗器械的适用） （四）其他类似效力要求： 1.按本项目规定购买了竞争性磋商文件； 2.授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料； 3.本项目不接受联合体参与竞争。 二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求： 响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。（仅限具体有医疗器械的适用） B、参加采购活动的供应商应当提供下列证明材料： 一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 （一）资格要求相关证明材料： 1.具有独立承担民事责任的能力证明材料： ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； ②供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； ③供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 2.承诺函原件。 3.具有良好的商业信誉承诺函。 4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 5.体现健全的财务制度的证明材料： ①供应商若为企业法人：可提供2017-2019年度（任意一年）经审计的完整有效的财务报告复印件，或2017-2019年度（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商部门备案的公司章程（复印件）； ②供应商若为非营利性单位或其他机关事业单位：提供符合财务会计制度的证明材料复印件； ③供应商若为自然人：提供承诺函。 6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函。 7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （二）提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录承诺函。（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理） （三）根据采购项目提出的特殊条件证明材料： 供应商的医疗器械经营许可证复印件。（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外） （四）其他类似效力要求相关证明材料： 1.按本项目规定购买了竞争性磋商文件：供应商无需提供证明材料，由采购代理机构提供供应商购买竞争性磋商文件情况的相关证明材料。 2.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 3.法定代表人/单位负责人授权委托书原件和授权代表身份证明材料复印件。（供应商代表为非法定代表人/单位负责人时提供） 二、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料： 1.响应产品的备案凭证。（仅适用于一类医疗器械） 2.响应产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械） 3.响应产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械；进口产品不提供） |
| 采购文件发售方式 | 网络发售：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com （1）供应商报名登记表（详见附件二）； （2） 供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。 上传后请致电0832-8801000，再按照提示缴费。报名成功后，采购代理机构将磋商文件采购文件电子版发送至供应商报名登记表载明的电子邮箱。 |
| 采购文件售价 | 采购文件售价及资料费：人民币300.00元/份。 （采购文件售出后费用不退，报名资格不能转让） |
| 采购文件发售起止时间 | 发售时间：2020年5月15日09:00至2020年5月21日17:00（北京时间，法定节假日除外） |
| 采购文件发售地点 | 网络发售 |
| 递交响应文件截止时间和开标时间 | 2020年5月25日11:00（北京时间） |
| 开标地点 | 内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 |
| 采购人地址和联系方式 | 通讯地址：内江市威远县严陵镇御屏街79号 联系人：杨老师 联系方式：0832-8222261 |
| 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1、促进中小企业发展 1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2）支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。供应商为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（影印件加盖供应商公章）。 3）促进残疾人就业 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 以上政策不重复享受。 |
|  | 2、节能产品、环境标志产品、无线局域网产品 1）节能产品、环境标志产品 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则作无效响应处理。（实质性要求） 2）无线局域网产品 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。供应商必须提供相关证明材料（但是本采购文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 注：对于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单中的产品及无线局域网认证产品政府采购清单的产品，同等情况下优先采购。本条所指“同等情况下”特指：采用最低评标价法评定标时经评审报价相同的情况；采用综合评分法评定标时，最后汇总综合得分相同的情况，但是综合评分明细表中已经有单独的政策性评分评标因素的，不再重复享受政策。 |
| 采购项目基本情况、用途、采购需求、数量、简要技术要求 | 详见附件一 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 电 话：0832-8801000 传真：0832-8801000 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：胡老师 电 话：0832-8802009 传真：0832-8801000 |

附件一：

## （一）项目清单及技术参数要求（不允许进口产品参与竞争）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿黄疸治疗箱 | 1 | 台 | 1、箱温控制，肤温监测，LED显示； ★2、具有双面辐照功能，上灯箱光源为LED光源，下灯箱光源为LED光源； 3、具有光照治疗时间计时功能； 4、具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能； 5、具有肤温传感器脱落报警提示功能； 6、具有正门独立锁定装置； 7、自然风道加湿；抽拉式水箱； 8、婴儿床可从侧面拉出； 9、两侧和正门的有机玻璃可打开； ★10、采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度； 11、控温方式：箱温控制，肤温监测； 12、控温范围：25℃～34℃； 13、皮肤温度显示范围至少为：5℃～65℃； 14、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃； 15、皮肤温度传感器精度：±0.3℃，床面温度均匀性：≤0.8℃； 16、婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）[环境噪音在45dB（A）以下]； 17、故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等； 18、床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm²（上灯箱光源为LED）≥3.0mW/cm²（下灯箱）； 19、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm²（上灯箱光源为LED），≥2.5mW/cm²（下灯箱）； 20、床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）3.5mW/cm²（下灯箱）； 21、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4； ★22、黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm。 |
| 2 | 经皮黄疸测定仪 | 1 | 台 | 1、测量方式：正反光；蓝、绿光比较；光源：氙闪光灯； 2、精密度（重复性）：<2% ；测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L； 3、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L； 4、具有自动校准功能，显示：真彩色大屏幕LCD显示，方便夜间检测； ★5、单位：可同时显示mg/dl和 μmol/L的当前值和平均值； 6、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算；平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示； ★7、可存储≥3000条测量记录；数据可随时删除重测及回放功能； ★8、可通过USB接口与电脑进行数据传输。强大的数据管理软件，可进行数据分析、统计、打印等； 9、快速充电：充电时间1.5小时 .测量次数：一次充电可测量1000次以上； 10、适用于7号可充电通用品牌电池，利于更换，方便操作，不存在充电安全隐患。省电模式：5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机。 |
| 3 | 空氧混合器 | 1 | 台 | 1、氧浓度21%-100%连续可调；氧浓度和流量分开调节、互不影响； 2、调节精度高，气体输出持续稳定；气动气控，无需电源供电； ★3、氧浓度调节范围及精度： 21%～100%；精度：±3%O2(V/V); ★4、流量计调节范围：0L/min～18L/min和0L/min～3.5L/min； 5、输入气源压力：0.207mPa～0.517mPa； 6、气源故障报警：供气气源压力差在0.138kPa～0.18 kPa时； 7、内置气动声音报警装置，报警声为哨声；报警声压级＞57dB(A)。 |
| 4 | T组合复苏器 | 1 | 台 | 1、复苏气体流量范围：5-15L/min（要求气源可设置该流量范围）； 2、最大安全压力设置范围： 1-60cmH2O；检测默认设置为40cmH2O； ★3、吸气峰压（PIP）设置范围：最小设置1cmH2O； ★4、吸气峰压（PIP）设置范围：最大设置60cmH2O； 5、检测默认设置值：20cmH2O，可调； 6、呼气末正压（PEEP）设置范围：最小设置0cmH2O； 7、呼气末正压（PEEP）设置范围：最大设置28cmH2O； 8、工作适用时间：（400L，50%空氧混合气）当流量为5L/min时，75min;当流量为10L/min时，38min;当流量为15L/min时，26min； 9、复苏器及其相关附件的死腔体积：≤6ml； 10、复苏器呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗：在呼气相，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的负压≤6cmH2O；在吸气相，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的压力≤6cmH2O； 11、对进液的防护程度分类：IPX4； 12、运输、贮存环境要求：温度：-40℃-60℃， 湿度≤95%，气体压力50-106kPa； 13、操作环境要求：温度：-18℃-50℃， 湿度≤95%。 |
| 5 | 微量注射泵 （单通道） | 10 | 台 | ★1、注射器可直接通过标定，可使用任意品牌注射器； 2、可使用、识别5，10,20/30,50/60ml注射器规格； 3、流速范围：0.1-1800 ml/h； 4、多种模式可选：速度模式、时间模式、剂量模式； 5、有在线滴定功能，注射过程中可直接改变流速，满足更多临床需求； ★6、电池8hour@25ml/h更长待机时间，电池充电自动中断保护； ★7、本设备可以存储≥5000条注射、报警等历史记录，方便数据管理； 8、设备运行后可自动锁屏，避免误操作，更好保证输注安全。 |
| 6 | 过敏原检测仪（含结果判读系统） | 1 | 套 | 1、处理样本数：1-50膜条； ★2、可预设检测程序数：≥70个； 3、杂项整合功能：支持，内部预设杂项整合程序； 4、断电保护功能：有，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作； 5、液体处理方式：废液吸取干净，液体残留量： <20ul； ★6、可自定义编程：程序可自定义操作进行编辑、添加、删除； 7、摇床模式：2角度可调，3档速度可调； ★8、结果判读：带有配套判读软件、扫描仪，支持扫描仪成像； 9、界面显示：中文系统。 |

## ▲（二）商务要求

1、交货期及地点

1.1交货期限：合同签订后60天内完成。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2、付款方式：采购人收到供应商提供的货物及票据凭证，安装验收合格后支付合同金额的95%，采购人在质保期结束后且无质量问题支付合同金额的5%。

3、安装调试

货物到达指定地点后，供应商接到采购人通知后在规定的时间到达现场组织产品拆箱、安装、调试，操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供，所涉及的价格包括在报价总价格中。

4、售后服务：

4.1响应产品质保期≥1年，即质保期自采购人验收合格签字起至少12个月连续运转良好。各产品质保期有其他要求的以各产品要求为准。

4.2质保期内供应商应包括负责产品维护、维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

5、验收方式

严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

注：本章中带“▲”为本次采购项目的实质性要求，实质性要求不允许负偏离，负偏离为无效响应处理；带★参数为重要技术参数。

附件二

供应商报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |