政府采购公告

| 项目名称 | 资中县人民医院64排螺旋CT配件采购项目 | 项目编号 | 5110252020000133 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 单一来源采购 | 行政区划 | 四川省内江市资中县 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2020年5月19日 |
| 采购代理机构名称 | 内江融汇招标代理有限公司 | 项目包个数 | 1 |
| 采 购 人 | 资中县人民医院 |
| 各包描述 | 详见附件一 |
| 采购预算 | 413,000.00元 |
| 最高限价 | 413,000.00元 |
| 采购保证金 | 不收取。 |
| 供应商资格条件 | 一、参加采购活动的供应商应具备下列条件： 1、具有独立承担民事责任能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规； 6、供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录； 7、法律、行政法规规定的其他条件； 8、供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求； 9、供应商提供的产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求（仅限于医疗器械产品适用）。 二、参加采购活动的供应商应当提供下列证明材料： 1、具有独立承担民事责任的能力证明材料。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件） 2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式10）或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。 3、体现健全的财务制度的证明材料：①可提供2017-2019年度（任意一年）经审计的完整有效的财务报告复印件，或2017-2019年度（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商部门备案的公司章程（复印件）。 4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函。 5、承诺函原件。 6、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 7、法定代表人/单位负责人授权委托书原件和授权代表身份证明材料复印件。（供应商代表为非法定代表人/单位负责人时提供） 8、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函。（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理） 9、供应商的医疗器械经营许可证复印件。（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。 10、响应产品的备案凭证。（仅适用于一类医疗器械） 11、响应产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械） 三、本项目不允许联合体参与竞争。 |
| 采购文件发售方式 | 网络发售：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com （1）供应商报名登记表（详见附件二）； （2） 供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。 上传后请致电0832-8801000，再按照提示缴费。报名成功后，采购代理机构将单一来源采购文件电子版发送至供应商报名登记表载明的电子邮箱。 |
| 采购文件售价 | 采购文件售价及资料费：人民币300.00元/份。 （采购文件售出后费用不退，报名资格不能转让） |
| 采购文件发售起止时间 | 发售时间：2020年5月19日9:00至2020年5月20日17:00（北京时间，法定节假日除外） |
| 采购文件发售 地点 | 网络发售 |
| 递交响应文件截止时间和开标时间 | 2020年5月26日 14:30（北京时间） |
| 开标地点 | 内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 |
| 采购人地址和联系方式 | 通讯地址：内江市资中县重龙镇迎宾路92号 联系人：程女士 联系方式：0832-5526285 |
| 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1、促进中小企业发展 1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2）支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。 供应商为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（影印件加盖供应商公章）。 3）促进残疾人就业 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 以上政策不重复享受。 |
|  | 2、节能产品、环境标志产品、无限局域网产品 1）节能产品、环境标志产品 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则作无效响应处理。（实质性要求） 2）无线局域网产品 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。供应商必须提供相关证明材料（但是本采购文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 注：对于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单中的产品及无线局域网认证产品政府采购清单的产品，同等情况下优先采购。本条所指“同等情况下”特指：采用最低评标价法评定标时经评审报价相同的情况；采用综合评分法评定标时，最后汇总综合得分相同的情况，但是综合评分明细表中已经有单独的政策性评分评标因素的，不再重复享受政策。 |
| 采购项目基本情况、用途、采购需求、数量、简要技术要求 | 详见附件一 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 电 话：0832-8801000 传真：0832-8801000 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：胡老师 电 话：0832-8802012 传真：0832-8801000 |

附件一：

## 一、项目清单及技术参数要求（本项目允许进口产品进行竞争）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数及性能要求（实质性要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT图像数据重建的系统操作终端 | 1 | 台 | 1.1主要功能： 内含匹配西门子CT的数据接口板、通讯板以接收探测器的原始数据，并按照主计算机要求处理原始数据，把原始数据通过反投影算法重建成可以用于诊断的CT图像。 1.2具体配置： 1.2.1主板： X8DTH-6F； 数量1。 1.2.2电源： PWS-865-PQ； 数量1。 1.2.3 CPU： Xeon 4核处理器； 单个CPU是4核处理器； 型号是E5620； 主频是2.4GHz； 数量2。 1.2.4内存： 总共12GB； 单根2GB，型号：DDR3； 频率1333MHz； 数量6。 1.2.5操作系统硬盘： 500G硬盘； 硬盘接口：SAS； 硬盘转速：7200转； 数量1。 1.2.6原始数据盘： 300G硬盘； 硬盘接口：SAS； 硬盘转速：15000转； 数量3。 1.2.7显卡： NVS300显卡； 数量1。 1.2.8数据接收和CAN通讯板： GRec-Ce； 接收板编号：D44； 数量1。 1.2.9重建图显卡： NVIDIA Tesla显卡； 型号：C2075； 数量2。 |
| 2 | 球管冷却单元 | 1 | 套 | 2.1主要功能：把球管里的热油抽到散热器里，流过散热片同时用风扇把风吹过散热片，把油降温后送回球管来给球管降温。 2.2具体参数： 散热效率不低于810 kHU/min； 重量：23KG； 长宽高：36*38*35。 |

## 二、商务要求（实质性要求）

1、交货时间：合同签订后20天。

交货地点：资中县人民医院

- 付款方式：采购人在验收合格后十个工作日内支付合同金额的95%，一年后无质量问题支付合同金额5%。

3、安装调试及验收

3.1供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中；

3.2 货物到交货地点现场后，供应商5日内安排工程师到达交货地点现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

3.3必须保证提供的货物(包括零部件)是原厂原包装的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准；

3.4 按国家相关验收规范进行。

4、售后服务

4.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.2所响应产品质保期均≥6个月，即质保期自采购人验收合格签字起6个月内连续运转良好。

4.3质保期内供应商应免费负责产品维护、维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

4.4供应商设有24小时维修处理电话系统，并列出售后负责人名单、联系电话、通讯地址。

4.5质保期后，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

注：以上打“（实质性要求）”项的为本项目的实质性要求，供应商必须满足，不满足或不响应作无效响应处理。

## 附件二

供应商报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |