# 竞争性磋商公告

项目概况：

内江市公安局市中区分局移动警务终端采购项目的潜在供应商应在内江融汇招标代理有限公司获取采购文件，并于2020年9月24日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：5110022020000708

项目名称：内江市公安局市中区分局移动警务终端采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：189,000.00元

最高限价：189,000.00元

采购保证金：本项目不收取保证金。

采购需求：

## （一）项目清单及技术参数要求（进口产品不可参与竞争）

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动警务终端 | 30 | 台 | ▲1.符合《四川新一代移动警务手持终端选型技术要求》并已经通过省公安厅测试目录。 2.处理器： CPU核数≥八核，CPU主频≥16核Mali-G76。 3.芯片级安全：高性能手机通信芯片，满足信息产品的要求，敏感数据不易被获取。 4.存储：运行内存≥8GB，机身内存≥128GB。 5.操作系统： ★5.1采用双安卓NPST操作系统设计，普通操作系统与安全操作系统物理隔离或内核级别隔离，兼顾生活和工作的同时保障工作信息的安全； ★5.2两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换； ★5.3采用硬件加密引擎、指纹识别、安全存储、外设控制等硬件安全设计，满足采购人对于安全移动警务的需求；其中安全操作系统下蓝牙、WIFI可以禁止。 摄像头： 6.1主摄像头≥4000万像素超感光摄像头（广角，f/1.8光圈）+ ≥1600万像素超广角摄像头（1600万像素，f/2.2光圈）+ 800万像素长焦摄像头（800万像素，f/2.4光圈，支持OIS），支持自动对焦； 6.2前置摄像头：≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 7.屏幕：显示屏≥6.6英寸；分辨率≥FHD+ 2340x1080像素，多点触控触摸屏。 8.电池：电池容量≥4200mAh，手机支持最大10V/4A超级快充，兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充，兼容9V/2A快充。 9.NFC：支持读卡器模式，点对点模式，卡模拟模式。 10.蓝牙：Bluetooth 5.0以上版本。 11.NPU：双大核NPU+微核NPU（神经网络处理单元）。 12.扩展接口：TYPE-C USB，3.5mm 耳机接口。 ★13.加密芯片：支持加密芯片实现空中发证。 14.传感器：姿态感应器/环境光传感器/红外传感器/指纹传感器/霍尔传感器/陀螺仪/指南针/接近光传感器/重力传感器/色温传感器/气压计/Camera激光对焦传感器。 15.定位系统：支持 GPS（L1+L5双频）/AGPS/Glonass/北斗/伽利略（E1+E5a双频）/QZSS（L1+L5双频）。 16.网络制式：支持双卡双待，支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G，支持SA与NSA。 17.终端加密：支持指纹加密，可以通过指纹、图案、密码三种加密方式解锁系统。 ★18.供应商提供的移动警务终端通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告的，需提供检测报告复印件证明。 |

## ▲（二）商务要求

1、交货期及地点

1.1交货期限：合同签订之日起20日完成交货。

1.2交货地点：内江市公安局市中区分局。

2、付款方式

合同签订后，从全部货物安装调试完毕验收合格之日起30日内，采购人向供应商支付合同全部金额。

3、产品配送、安装调试

3.1供应商保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性、可追溯，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

3.2包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由供应商负责。供应商负责将本项目内容的设备材料运送到现场，过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运均为供应商负责。

3.3货物到达指定地点后，供应商接到采购人通知后在规定的时间到达现场组织产品拆箱、安装、调试，操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供，所涉及的价格包括在报价总价格中。

4、质保期

4.1产品自采购人验收合格之日起算，质保期≥1年，即质保期自采购人验收合格签字起至少12个月连续运转良好。

4.2质保期满后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由供应商自行承担。

5、验收方式

严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件、承诺以及合同约定标准进行验收。

- 其他要求

供应商未按照本项目采购文件、成交供应商的响应文件、承诺以及合同约定进行履约的，采购人有权要求成交供应商给采购人造成的损失进行相应的经济补偿，并追究相应的责任。

注：1、以上带“▲”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2、以上带“★”的条款为重要条款，负偏离将影响供应商得分；

3、以上未带“▲”、“★”的条款为一般条款，负偏离将影响供应商得分。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2020年9月14日9:00至2020年9月18日17:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：内江融汇招标代理公司给定的邮箱网上报名后，由内江融汇招标代理有限公司通过邮寄方式。

方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com。
1、供应商报名登记表（详见附件）；
2、供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。
上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取竞争性磋商文件。

售价：本项目采购文件有偿获取，人民币120.00元/份。（采购文件售出后费用不退，报名资格不能转让）

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年9月24日10点30分（北京时间）地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢。

## 五、开启

时间：2020年9月24日10点30分（北京时间）。

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜：无。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：内江市公安局市中区分局

地    址：内江市市中区石羊大道北段678号

联 系 人：李老师

联系方式：0832-2199189

## 2.采购代理机构信息

名    称：内江融汇招标代理有限公司

地　　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

联 系 人：胡老师

联系方式：0832-8802009

## 3.项目联系方式

项目联系人：胡老师

电　　 话：0832-8802009

附件

供应商报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |