一、参数要求

1、数据中心计算资源硬件平台扩容建设清单:

（其中核心数据库服务器、超融合云平台、核心数据存储系统为核心产品）

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心数据库服务器 | 1、★处理器：配置不低于4颗Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz 处理器，可选最大单颗28核处理器。 2、★内存：配置512GB TruDDR4 2933MHz内存，最大支持≥48条扩展插槽，以及≥3TB内存扩展。 3、★硬盘：配置3块960GB 热插拔2.5寸SSD硬盘，支持直连NVMe PCIe SSD硬盘。 4、RAID功能：配置12Gbps RAID卡带1GB闪存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 5、网卡和HBA卡：配置4个千兆以太网控制器，2个万兆端口+光模块，双口16GB HBA卡，1个独享的管理端口。 6、电源：电源输出功率≥1100W 80+铂金电源1+1冗余电源，支持240V高压直流。 7、冷却系统：配置6个带故障预报警功能的冗余（N+1）热插拔系统风扇。 8、I/O扩展：最大支持≥13个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 9、▲能源管理工具：提供能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案,提供官网软件下载链接。 10、▲移动APP管理：提供可支持Android和 IOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。提供移动APP功能截图。 11、▲连续工作保障：为提高服务器高可用性，提供服务器的无故障时间MTBF超过15万小时证书。 12、▲辐射控制：为降低客户机房辐射，提供服务器1GHz以上辐射骚扰B级证书。 13、▲设备适应性：为保障在不同环境下设备稳定工作能力，提供服务器环境适应性证书。 14、服务：提供原厂3年7x24 售后支持服务；1小时内必须响应；提供原厂基础安装服务。 | 6 | 台 |
| 2 | 卷及双机软件 | 1、基本要求: 同一套软件实现集群、卷管理、容灾切换等功能。利用节点之间的网络互连，共享存储，实现本地应用高可用。节点之间的协调通过在群集互联间发送消息实现，具有能够对所有应用系统，进行监控、启动、关闭和切换等操作。能够管理异构存储，实现异构存储镜像、快照、远程复制等功能。 2、平台支持：支持多种操作系统，如： Windows Server, Linux，Unix 以便将来实现多种系统集群的统一管理。 3、★集群功能：支持N+M集群方式，可以在线添加、删除一个节点，此操作不影响集群的正常运行。单个集群最大支持128个节点。 4、★集群文件系统：提供集群文件系统，集群内的所有服务器都可以直接访问（读写）生产数据，切换时无需对存储进行任何操作，备用服务器可以直接启动应用。 5、集群监控能力：提供本地的标准HA集群管理功能，能动态检测硬件（主机、存储、网络）、操作系统、应用程序等层面的故障，实现自动的HA高可用管理动作（如应用重启、故障切换）。 6、应用支持: 要求对集群内标准应用（如Oracle、DB2、SQL、EXCHANG、SAP、Websphere、Mq、Weblogic等）采用专用成熟的agent来实现故障监控和自动切换；对非标准应用提供接口与脚本模板进行应用监控；要求应用监控除提供标准的进程、端口等基本检测外，还可进行深入到应用内部进行二层探测以确定其健康状态，最终实现其高可用管理（重启、切换等）。 7、图形化管理: 集中图形化管理，可以在一个界面里查看资源配置和状态、执行集群资源启动、停止、切换等操作。可通过图形界面表达集群资源之间的依赖关系，可以通过鼠标连线的方式建立和改变依赖关系。 8、远程集群：可以扩展到远程集群支持，支持应用的远程广域切换。 9、★容灾演练: 具备仿真容灾演练的能力，可以在不影响业务的前提下验证容灾系统的可靠性。 10、★容灾切换编排: 提供统一控制台监控和管理网内所有集群。可将不同的集群编排为逻辑业务组，并自定义集群之间的依赖关系，按序进行多个集群切换、起停，以实现多种不同容灾场景的整体切换。 11、▲存储资源整合: 支持同时连接不同厂商的磁盘阵列，不应捆绑于一个厂商，屏蔽不同厂商阵列的差异，真正实现存储的资源整合。 12、异构存储镜像: 支持对不同品牌异构存储阵列在SAN环境中的跨阵列的镜像，镜像中任何一个阵列停机，都不会导致应用中断，从而消除存储的单点故障。支持对镜像在突然断电或在人为拆分后的快速同步恢复。 13、多路径管理: 通过单一软件支持对各类主流异构的磁盘阵列的动态多路径管理。对于支持在多条路径上同时访问磁盘阵列，并且能够平衡两条或多条路径间的 I/O 负载，通过并行处理可以提高总体I/O性能。可通过路径管理功能方便地对磁盘阵列、光纤卡、磁盘、主机上的逻辑卷等设备进行流量、IO特性的统计。 14、▲在线存储调整: 支持对逻辑卷以及文件系统进行在线的扩大和缩小，支持逻辑卷结构的在线更改，支持在线的文件系统碎片整理。对上层应用没有任何影响，无需停应用，无需停机。 15、数据复制: 能够提供同城数据同步、异步复制功能，并且能够实现自适应，既在带宽足够时通过同步方式实现，在带宽不够时，自动转换为异步方式。只要本地有存储空间，异地有对等大小的可用空间，就能实现，数据复制不限定在单一的磁盘上、不限定在内置/外磁盘上。 16、服务：提供原厂一年7x24 售后支持服务；1小时内必须响应；提供原厂调试安装服务。 | 6 | 套 |
| 3 | 超融合云平台 | 五个节点构建虚拟化超融合云平台，每个节点规格要求： 1、★处理器：配置不低于4颗Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz 处理器，可选最大单颗28核处理器。 2、★内存：配置768GB TruDDR4 2933MHz内存，最大支持≥48条扩展插槽，以及≥3TB内存扩展。 3、★硬盘：配置16块960GB 热插拔2.5寸SSD硬盘，支持直连NVMe PCIe SSD硬盘。 4、RAID功能：配置12Gbps RAID卡带1GB闪存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 5、网卡和HBA卡：配置4个千兆以太网控制器，2个万兆端口+光模块，双口16GB HBA卡，1个独享的管理端口。 6、电源：电源输出功率≥1100W 80+铂金电源1+1冗余电源，支持240V高压直流。 7、冷却系统：配置6个带故障预报警功能的冗余（N+1）热插拔系统风扇。 8、I/O扩展：最大支持≥13个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 9、▲能源管理工具：提供能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案,提供官网软件下载链接。 10、▲移动APP管理：提供可支持Android和 IOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。提供移动APP功能截图。 11、▲连续工作保障：为提高服务器高可用性，提供服务器的无故障时间MTBF超过15万小时证书。 12、▲辐射控制：为降低客户机房辐射，提供服务器1GHz以上辐射骚扰B级证书。 13、▲设备适应性：为保障在不同环境下设备稳定工作能力，提供服务器环境适应性证书。 14、▲软件著作权：具有国家版权局颁发的超融合软件著作权登记证书，提供证书复印件。 15、▲安全质量：具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的软件测试报告，提供报告复印件。 16、▲基本要求：虚拟化平台和存储平台采用松耦合架构，至少支持vmware、KVM等虚拟化产品, 最小1节点可构建虚拟化云平台，更换硬件无需更换软件，配置对应的正版虚拟化软件授权。 17、▲数据压缩： 非全闪存架构实现虚拟机级别数据压缩，可针对所有可压缩数据进行压缩，根据数据类型自动选择最优压缩算法，通过软件实现不需要采购额外硬件增加成本(提供产品截图)。 18、副本技术：支持I/O和数据的本地化，VM的数据都在本地节点有一个完整副本，所有读I/O仅访问本地，并降低虚拟机跨节点数据读取带来的网络负载，满足虚拟化环境下虚拟机因故障触发HA机制或手动迁移时虚拟机的数据会随虚拟机自动迁移到其所在主机的数据存储中。 19、数据智能分层：支持智能数据分层，持久存储层横跨SSD、HDD，SSD同时作为缓存层与持久存储层，支持冷热数据双向迁移，SSD容量利用率可达到100%，利用内存及固态硬盘建立一二级读写缓存，置读写缓存容量不设置上限。 20、▲监控管理：提供监控大屏功能，一块大屏可针对不同vCenter下不同集群、不同云桌面容器下不同桌面池运行状态进行统一监控。 21、▲管理兼容性：具备导航中心能力，以超融合管理平台为核心，支持接入市面任意IaaS、PaaS、SaaS层产品。 22、▲可靠性要求： 可针对虚机级别设置数据保存1、2、3份，各副本数据同时写入，支持互相转换。针对核心业务虚机3节点即可设置3副本，最大化避免数据丢失。 23、▲数据恢复:各节点SSD支持节点层面设置元数据副本，任意一块SSD故障本地磁盘组或节点无需数据重建、业务无影响，无需通过硬件RAID或者软件RAID进行SSD冗余。 24、故障切换：提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行；当SSD和HDD盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换。 25、服务：提供原厂3年7x24 硬件以及软件的售后支持服务；1小时内必须响应；提供原厂基础安装服务。 | 1 | 套 |
| 4 | 核心数据存储系统 | 1、▲控制器：采用集群控制器架构，控制器数量最大可扩展≥24，本次配置控制器数量≥2，控制器处理器为标准X86CPU，非专有芯片。单个控制器本身必须支持同时提供FC SAN+NAS协议，同型号控制器可组成一个集群对外提供服务，配置NFS、CIFS、FC、iSCSI协议，支持FCoE、pNFS等传输协议,提供证明材料。 2、▲硬盘：本次配置≥48*960GB，2.5 英寸SSD硬盘，支持全局动态热备盘，根据磁盘容量需求，合理配置全局动态备盘数目，且在无需重新启动系统的条件下，能自动用事先配置的热备份硬盘接替故障硬盘实现连续工作；热备盘位置不固定，且重构后无需回构，支持SAS、SATA磁盘和SSD盘混插，并实现智能分层，可以将热点数据自动的缓存至SDD盘，实现热点数据的加速。 3、★数据缓存容量：配置控制器内总缓存≥2TB。4、★配置电池保护内存≥16GB。 5、数据传输能力：本次配置≥8个16Gb FC端口，≥4个10Gb 以太网端口。 6、后端磁盘接口: 双控≥4个12Gbps MiniSAS端口。 7、数据卷动态调配：单卷容量≥100TB，支持存储卷的扩展和收缩功能，过程中不影响前端应用。 8、存储快照：提供存储快照功能，配置相应快照软件，支持针对主流应用（如：Oracle、SQL、Exchange、SAP等）和虚拟化环境（如VMware、Citrix、Hyper-V等）的一致性快速备份和恢复，软件协议支持无限前端主机和CPU数。 9、重复数据删除、压缩能力：提供在线\线后重复数据删除以及数据压缩能力，要求支持SAN和NAS多种数据。 10、WORM 文件级锁定：支持合规性和企业数据保留要求，支持数据一写多读功能。 11、数据复制：支持数据跨低端-中端-高端平台远程复制功能，用于不同型号、不同档次的存储设备之间进行数据复制。 12、可管理性：要求配置存储系统管理软件进行集中管理；能够提供SNMP，Syslog运维接口；能通过WEB、控制台、GUI界面方式对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测。支持中文管理界面。 13、▲高可用性：配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器;必须支持在线可热插拔更换；保证系统内无任何单点错误的隐患，提供可以证明本次投标存储设备高于99.9999%的证明文件。 14、▲存储软件及功能要求：统一存储，无需外部网关设备；支持不同型号存储节点组成统一集群；支持分布式卷，单个卷大小可扩展至≥20PB；支持集群内数据跨节点任意迁移，不借助第三方软硬件，不中断应用；支持SAN和NAS数据的在线重删，且最小颗粒度≤4K，支持按需开启和关闭；支持SAN和NAS数据的在线压缩，支持按需开启和关闭；支持存储级QoS，可对文件，卷，LUN分别定义其最大IOPS和吞吐量(MB/s)。 15、▲存储双活：配置存储双活功能，无需外部网关设备实现双活数据实时保持一致(非主备方式)，单一引擎故障时，主机无感知，业务不停顿。 16、服务：提供原厂3年7x24 售后支持服务；提供原厂基础安装服务。 | 2 | 台 |
| 5 | 存储系统交换机 | 1、▲交换容量≥4Tbps，转发性能≥2000MPPS； 2、▲整机最大25GE端口>=48，100GE/40GE端口>=8，千兆光口>=2； 3、支持智能表项技术，整机路由地址表可调整机最大路由地址表>=320K； 4、支持模块化双电源； 5、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 单堆叠组堆叠台数>=10台； 堆叠带宽(单向)>=800G，双向>=1.6T； 支持远距离堆叠，最大堆叠距离>=10KM； 6、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由， 7、支持VXLAN GW，支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面，支持EVPN分布式网关，提供配套的VXLAN Controller； | 4 | 台 |
| 6 | 光纤交换机 | 1、▲为保证系统兼容性，要求与网络交换机同一品牌； 2、系统架构：机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 3、端口：最大可扩展端口≥24，同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s， 8Gb/s和4Gb/s速率，同时支持F/E/M/D/EX等端口类型； 4、互联扩展：可支持多台交换机级联和Fabric扩展 5、链路捆绑：支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G； 6、▲实际配置：激活16个（24个）FC端口，满配16Gb（32Gb）光模块和配套光纤线（根据实际配置修改）； | 2 | 台 |
| 7 | 核心网络升级 | 1、医院原有核心交换机升级扩容48端口万兆以太网光接口卡； 2、支持虚拟化堆叠技术，支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 3、支持接口模块的热插拔； | 2 | 台 |
| 8 | 系统集成服务 | 硬件集成实施费、软件安装调试及功能测试、系统集成服务 | 1 | 项 |

2、网络改造集成建设清单:

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12U壁挂式机柜 | RAL7035灰白色，全数控生产，框架采用≥1.0mm厚优质SPCC冷轧钢板，立柱≥1.5mm厚，钢化玻璃 | 38 | 个 |
| 2 | 理线架 | 1、适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管 2、标准19"机架安装，工作高度1U | 70 | 个 |
| 3 | 24口配线架 | 1、产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568B.2-2007； 2、产品性能：通过第三方认证，性能满足和优于上述标准的要求，安装于19″标准机架，1U机架式结构紧凑，体积小巧，接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次,每根电缆的屏蔽可单独接地，采用引线框技术，T568A和T568B连线方案通用色码；。 | 33 | 个 |
| 4 | 24口交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥24个，万兆 SFP+端口≥4个； MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL≥1K； ▲支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图； ▲设备具备USB接口，可以通过USB拷贝删除文件，可通过Micro USB登录设备，提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志； 支持RRPP（快速环网保护协议），支Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能，提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志； | 44 | 台 |
| 5 | 48口交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥48个，万兆 SFP+端口≥4个； MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL≥1K； ▲支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图； ▲设备具备USB接口，可以通过USB拷贝删除文件，可通过Micro USB登录设备，提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志； ▲支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能，提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志； | 31 | 台 |
| 6 | 光模块 | 1、速率:10G 2、中心波长:1310nm 3、传输距离:10KM 4、接口:LC 5、传输介质:单模 | 268 | 块 |
| 7 | 六类网线 | 1、产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568、IEEE802.3an 10GBASE-T、YD/T 926.(1～3)-2009和YD/T1019-2001 2、产品特性：六类非屏蔽数字电缆完全符合和优于六类相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性；铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.235mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,；防火级别为CM，铜缆外径为≥6.5mm；整箱重量≥15.54kg/305米。具备国家信息产业部链路检测报告（六类模块、六类网线、六类配线架、六类跳线的整体链路测试） | 167 | 箱 |
| 8 | 网络信息模块 | 1、产品性能：满足和优于六类传输系统标准的要求，采用高级聚碳酸脂，制造接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.51~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接； | 1087 | 个 |
| 9 | 单口面板 | 1、产品标准：UK标准 86´86mm系列； 2、产品性能：模块化设计，采用高级聚碳酸脂制造，提供标识窗口及标签保护，配合86底盒；嵌入组合式，安装方便，有平面型和斜面型两种。根据需要可选择面板1~4孔的安装孔数，以安装相应的模块数量自由组合成多种应用,各孔均配有专门的防尘盖防尘； | 105 | 个 |
| 10 | 双口面板 | 1、产品标准：UK标准 86´86mm系列； 2、产品性能：模块化设计，采用高级聚碳酸脂制造，提供标识窗口及标签保护，配合86底盒；嵌入组合式，安装方便，有平面型和斜面型两种。根据需要可选择面板1~4孔的安装孔数，以安装相应的模块数量自由组合成多种应用,各孔均配有专门的防尘盖防尘； | 516 | 个 |
| 11 | PVC底盒 | 86明装底盒 | 621 | 个 |
| 12 | 六类成品跳线 | 1、产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568B.2.1-2001； 2、产品性能：导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，传输带宽≥250MHz,阻抗: 100 ohms + 15%；，采用十字骨架，整体注塑工艺；满足和优于六类传输系统标准的要求，可实现更高的可靠性，具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能，接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，可以与5类和超5类产品兼容，外护套为PVC绝缘材料符合UL CM防火标准；跳线须100%原装出厂测试. | 339 | 条 |
| 13 | 光缆 | GYSTY53－192B1层绞式、全填充通信用室外光缆，采用松套管结构、金属加强构件，聚乙烯内护套，单皱纹钢带铠装，聚乙烯外护套。 | 4170 | 米 |
| 14 | 光缆熔接 | 光缆熔接尾纤终端盒等 | 1 | 项 |
| 15 | PVC槽板 | PVC39*18 40*24 | 3542 | 米 |
| 16 | PVC管材 | PVC25/20/16等管材 | 5500 | 米 |
| 17 | 其它辅材 | 水晶头、打标带、KBG管弯头，接头，专用胶水、胶布等 | 1 | 批 |
| 18 | 系统集成服务 | 硬件集成实施费、软件安装调试及功能测试、系统集成服务 | 1 | 项 |

二、商务及服务要求(实质性要求)：

（一）签定合同日期：自中标公告发出之日起三十日内。

（二）交货期：合同签定后60天内。

（三）交货地点：用户指定。

（四）质保及售后服务：

1.质保期：质保期从正式验收合格之日起计算，所有设备售后服务标准优先按照招标参数售后服务内容执行，无明确售后要求的设备则提供原厂一年质保服务。质保期内提供7*24小时免费上门维护服务；定期进行巡检，并提供巡检服务详细情况报告。

2.售后服务：全天24小时全面响应用户的电话、电邮、传真等方式提出的维护需求。接到医院维修或维护服务通知后，1小时内响应，24小时内解决。如果到达现场24小时内不能解决问题，中标单位须对用户提供功能相同的替代运行方案，不能因此影响医院的正常工作。

（五）其他要求：

1.原有医院信息系统软件数据在迁移过程中，不能因数据迁移影响医院的正常业务运行，否则按每影响一小时赔偿壹万元的标准执行；

2.为保证硬件的可靠性服务，中标后要求中标供应商提供服务器、超融合云平台、存储类产品原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。同时为避免拆零改配，要求原厂商根据中标配置生产，且生产日期晚于中标日期，主机SN号官网查询配置与用户要求一致。

3、在签订合同之前，用户对中标供应商提供的主要设备进行硬件功能测试抽查。如果其功能与投标响应文件内容不符则取消其中标资格，且保留追究其法律责任的权利。