政府采购公告

| 项目名称 | 资中县中医医院高清腹腔镜系统及配套手术器械等医疗设备采购项目 | 项目编号 | 5110252020000132 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省内江市资中县 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2020年5月21日 |
| 采购代理机构名称 | 内江融汇招标代理有限公司 | 项目包个数 | 1个 |
| 采 购 人 | 资中县中医医院 |
| 各包描述 | 详见附件一 |
| 采购预算 | 2,550,000.00元 |
| 最高限价 | 高清腹腔镜系统1套，最高限价金额为1,686,000.00元；腹腔镜手术器械1套，最高限价金额为34,750.00元；胸外科手术器械1套，最高限价金额为94,250.00元；超声刀系统1套，最高限价金额为735,000.00元。 投标产品报价中任意产品报价超过所对应产品的最高限价为无效报价，将作无效投标处理。 |
| 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 供应商资格条件 | A、参加采购活动的供应商应具备下列条件： 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求 1.资格要求： 1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）符合法律、行政法规规定的其他条件。 1.2本项目参加政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 2. 资质性要求：投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。 3. 其他类似效力要求： 3.1按本项目规定购买了招标文件； 3.2授权参加本次投标活动的投标人代表证明材料； 3.3本项目不接受联合体参与竞争。 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求 所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。 B、参加采购活动的供应商应当提供下列证明材料： 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 1. 应当提供的资格要求的有效相关证明材料： （1）具有独立承担民事责任的能力证明材料： ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 （2）承诺函原件。 （3）具有良好的商业信誉承诺函。 （4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 （5）体现健全的财务制度的证明材料： ①投标人若为企业法人：可提供2017-2019年度（任意一年）经审计的完整有效的财务报告复印件，或2017-2019年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商部门备案的公司章程（复印件）； ②投标人若为非营利性单位或其他机关事业单位：提供符合财务会计制度的证明材料复印件。 ③投标人若为自然人：提供承诺函（格式自拟）。 （6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：提供投标人能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函。 （7）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （8）提供投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函。（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效投标处理） 2. 应当提供的资质性要求的相关证明材料：投标人的医疗器械经营许可证复印件。（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外） 3. 应当提供的其他具有类似效力要求的相关证明材料： （1）按本项目规定购买了招标文件：投标人无需提供证明材料，由采购代理机构提供投标人购买招标文件情况的相关证明材料。 （2）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 （3）法定代表人/单位负责人授权委托书原件和授权代表身份证明材料复印件。（投标人代表为非法定代表人/单位负责人时提供）。 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 1. 所投产品的备案凭证。（仅适用于一类医疗器械） 2. 所投产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械） 3. 所投产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械；进口产品不提供） |
| 招标文件发售方式 | 网络发售：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com （1）投标人报名登记表（详见附件二）； （2） 投标人为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；投标人为自然人的，须提供本人身份证复印件。 上传后请致电0832-8801000，再按照提示缴费。报名成功后，采购代理机构将招标文件电子版发送至投标人报名登记表载明的电子邮箱。 |
| 招标文件售价 | 招标文件售价及资料费：人民币300.00元/份。 （招标文件售出后费用不退，报名资格不能转让） |
| 招标文件发售起止时间 | 发售时间：自2020年5月22日9:00至2020年5月28日17:00（北京时间，法定节假日除外） |
| 招标文件发售地点 | 网络发售 |
| 递交响应文件截止时间和开标时间 | 2020年6月11日10:00（北京时间） |
| 开标地点 | 内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 |
| 采购人地址和联系方式 | 地 址：内江市资中县荷花池街23号 联系人：杨老师 电 话：0832-5525616 |
| 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1、促进中小企业发展 1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2）支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。 投标人为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（影印件加盖投标人公章）。 3）促进残疾人就业 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 以上政策不重复享受。 |
|  | 2、节能产品、环境标志产品、无限局域网产品 1）节能产品、环境标志产品 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。（实质性要求） 2）无线局域网产品 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。投标人必须提供相关证明材料（但是本招标文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 注：对于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单中的产品及无线局域网认证产品政府采购清单的产品，同等情况下优先采购。本条所指“同等情况下”特指：采用最低评标价法评定标时经评标报价相同的情况；采用综合评分法评定标时，最后汇总综合得分相同的情况，但是综合评分明细表中已经有单独的政策性评分评标因素的，不再重复享受政策。 |
| 采购项目基本情况、用途、采购需求、数量、简要技术要求 | 详见附件一 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 电 话：0832-8801000 传真：0832-8801000 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：胡老师 电 话：0832-8802009 传真：0832-8801000 |

附件一：

一、项目清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 性能要求及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清腹腔镜系统--允许进口产品参与竞争 | 套 | 1 | 一、图像处理装置 ▲1.1 数字化信号处理,图像色彩逼真，分辨率高，色彩还原性好；水平扫描线在1080条以上 ★1.2 窄带成像图像处理：可将窄带光照射后获得的影像进行处理并形成特殊的影像,便于早癌的观察及诊疗 1.3 HDTV信号输出：可以选择模拟信号RGB、YPbPr或数字信号SDI、DVI,保证高保真度的图像输出 1.4 SDTV信号输出：VBS复合视频信号,Y/C，RGB和YpbPr同步输出.SDI及DVI数字信号输出 1.5 具备16：10、16：9、5：4及4：3图像格式比例输出 1.6 LVDS技术，保证信号的优化输出 1.7 3D降噪技术，降低图像噪点，使信号输出更加优化 1.8 可根据医院需求进行如记录静态、动态图像存储及输出、画中画显示等功能 1.9 可以使用面板按钮或遥控开关进行白平衡调节 1.10 自动增益（AGC）：自动调整图像亮度，保证最佳手术视野 1.11 镜子的把持部位有遥控开关；可对常用功能进行设定；如记录储存图像、轮廓强调、画中画、白平衡等 1.12 内置USB接口，可对图像进行进行储存及对术者使用习惯的设置进行储存 1.13 IRIS（测光）：具有PEAK（峰值）、Average(平均)和AUTO(自动)测光模式 1.14 影像增强设置：采用电子增强的方式强化内镜影像的细节或边缘，增强影像锐利度，有三种结构增强水平和三种轮廓增强水平 1.15 根据用户习惯，有5种光源颜色模式可供选择 1.16 色调调节：红色、蓝色和色度各有－8～＋8的级别调节 1.17 可以把图象放大到1.2×，1.5×，或2.0×★1.18 具备齐全的外科软性电子及纤维内镜技术，并且能够兼容电子胸腹腔镜、软性电子输尿管镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、电子膀胱镜、硬性电子输尿管镜。节约科室成本。 ★1.19 可兼容高清3镜片摄像头、高清摄像头、高清电子胸腹腔镜及标清电子胸腹腔镜等 1.20 对比度：可将影像的对比度设定为H（高）、N（正常）和L（低）3档 1.21 预冻结：在冻结操作和显示前的设定时间段内，从采集图像中选择带最少彩虹色的画面 二、内窥镜冷光源 1.1 氙气短弧灯，功率≥300瓦；使用寿命≥500小时； ★1.2 窄波光生成：可将氙气灯产生的普通白光进行处理，生成窄波光 ★1.3 窄波光波长：415nm和540nm； 1.4 通过调光电缆与摄像主机相连，进行自动调光 1.5 有一个应急的35W后备灯泡,可在光源故障情况下进行自动切换,连续使用500小时 1.6 可以和多种不同品牌的导光束相连 1.7 有17档自动曝光满足自动亮度控制 1.8亮度强度模式有正常及高强度可供选择 三、内窥镜用摄像头与光学视管 1.1全高清三晶片摄像头,有效输出分辨率达1080p，扫描线达1920*1080； 1.2可高温高压、低温等离子和环氧乙烷灭菌，有效降低感染风险； 1.3可实现0.9-1.8倍光学变焦，根据用户习惯调节放大倍率； 1.4 电动变焦和电动聚焦，术中可单手操作，提升操作性能。 1.5光学视管10mm直径，工作长度310mm，视野方向30度，可高温高压灭菌。 四、气腹机 ★1.1 流量≥45升/分钟 1.2 具备针对儿科、盆腔及后腹手术需要的（3-15mmHg）低腹气压模式及常规（3-25mmHg）的常规腹部气压模式 1.3 有自动排烟雾功能，与同品牌电刀或超声刀相连时，可随电刀或超声刀输出的同时排烟排雾。保证视野清晰。 1.4 排烟功能具备：高、低、关三种模式 1.5 3种流速设置：高速 中速 低速，最小流量为0.1升每分钟，适用用于儿童手术需要 1.6 板显示实际压力、预设压力、预设流量、实际流量、气瓶压力、气体总消耗量 1.7 在出现异常时具备警告灯和警报音的提醒 1.8 有自动减压功能，当腹腔压力太高时，会激活报警灯并报警，并释放多余的气体 1.9 主机检测到管道堵塞、旋阀关闭及气瓶气体不足就会激活报警灯和声音报警 五、配置清单 1.图像处理装置 1台 2.内窥镜冷光源 1台 3.气腹机 1台 4.高清光学视管10mm 1支 5.高清光学视管3mm 1支 6.24寸或以上液晶监视器 1台 7.内窥镜用摄像头 1个 8.导光束 1根 9.内窥镜台车 1台 |
| 2 | 腹腔镜手术器械--不允许进口产品参与竞争 | 套 | 1 | 1.穿刺器 ∮10 2套 2.穿刺器 ∮5 2套 3.转换器 2支 4.气腹针 L 120mm 1支 5.钛夹钳 ∮10 1把 6.弯分离钳 ∮5 2把 7.弯剪刀 ∮5 1把 8.直角分离钳∮5 1把 9.弹簧抓钳∮5 1把 10.无损伤抓钳∮5 1把 11.持针钳 ∮5 1把 12.电钩 ∮5 2把 13.单极电凝线∮4*3000mm 2条 |
| 3 | 胸外科手术器械--不允许进口产品参与竞争 | 套 | 1 | 1.吸引器（带电凝） ￠5×330 1把 2.胸腔组织钳（肺钳） 弯有齿，头宽8mm 1把 3.胸腔组织钳（血管止血钳） 弯度15度 头长30 1把 4.胸腔组织钳（持针器） 直头 1把 5.胸腔组织钳（淋巴结钳） 弯头宽10mm 1把 6.胸腔组织钳（肺钳） 弯有齿 头宽12mm 1把 7.电钩 弯型 1把 8.弯分离钳 ￠5×330 1把 9.弯分离钳 ￠5×330 1把 10.中空式横齿抓取钳 ￠5×330 1把 11.弯剪刀 ￠5×330 1把 12.系膜抓钳 ￠5×330 1把 13.无损伤抓钳 ￠5×330 1把 14.金属螺纹穿刺器 ￠5.5×70mm 1套 15.金属螺纹穿刺器 ￠8.5×70mm 1套 16.金属螺纹穿刺器 ￠10.5×70mm 1套 17.金属螺纹穿刺器 ￠12.5×70mm 1套 |
| 4 | 超声刀系统--允许进口产品参与竞争 | 套 | 1 | ★1.一台主机可以兼容超声能量及高级双极电外科能量两种能量输出 2. 广角高分辨率显示器 3.外形设计轻便，节省手术室空间 ★4.使用一个通用接口，可自动识别超声刀刀头和双极电刀刀头， 5.快速简便的触屏设置以及清晰显示的诊断信息 6.既配备腔镜手术刀头，又配备开放手术刀头 ★7.超声刀头的振动频率为55500HZ， 最大可安全处理7mm及以下血管，最大血管闭合能力需具备FDA认证或SFDA认证。 8.手控、脚控使用同一手柄，坚固耐用 9.手柄内含智能芯片，能记载主机使用的历史记录，并提供系统诊断功能, 可快速准确找出问题所在，并帮助用户排除故障 10.高级双极电刀的设计方式要确保钳口可以保持一致的高压榨力，安全切割和凝闭最大7mm的脉管 11.高级双极电刀使用的材料要使钳口组织温度维持在100℃以内，从而可以有效的减小组织损伤，同时降低粘附，炭化，烟雾 12.高级双极电刀使用“多回路电极”可以使电路回路锁定在钳口内，从而有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤。侧向热损失不超过1mm 13.超声刀刀头具有独特的组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，达到最好的切割凝血效果与最小的侧向热损伤。 ★14.主机具备USB接口方便用U盘进行软件升级 15.超声刀头的振动幅度为60~100微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果 16.具有一体化手控,切割速度达到4-6秒,使组织损伤最小化 17.在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音的提示工作状况 18.切割和凝闭同步进行 19.刀头可以360度旋转，满足腔镜手术的需要 20. 配置要求: 超声高频外科集成系统主机一台、手柄一根、脚控踏板一件、电源线一条、车架一辆、超声刀头14把、智能双极电刀刀头1把、超声刀头转换连接器一个 |

注：以上所有带“▲”条款要求为实质性要求，负偏离将做无效投标处理；以上所有带“★”条款为本项目重要要求，负偏离作扣分处理。

二、商务要求

1、交货时间及地点

1.1交货时间：合同签订生效之日起60日内交货。

1.2交货地点：资中县中医医院指定地点。

- 付款方式：设备安装调试完毕验收合格后采购人向中标人支付合同总金额的95%，质保期满后采购人向中标人支付合同总金额的5%。

3、履约保证金：中标金额的5%。

4、安装调试

中标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。中标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

4、售后服务

4.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.2质保期：所投产品质保期均≥1年。

4.3质保期内中标人免费负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如2小时内无法电话解决问题，中标人维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由中标人承担。

5、验收

5.1在货物到达采购人指定地点安装调试完毕后五个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

5.2中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

附件二

投标人报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |